# Załącznik 2.1  do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  1 - Dostawa 12 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Laptop –12 szt.

| 1. | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rok produkcji |  |
| 3. | Termin dostawy |  |

| Laptop –12 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Procesor osiągający średnią wydajność co najmniej 15000 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie https://cpubenchmark.net/cpu_list.php | Tak |  |
| 2. | Obsługa pamięci masowych Dysk SSD M.2 PCIe min. 512 GB | Tak |  |
| 3. | Pamięć RAM Zainstalowana pamięć: min. 16 GB Rodzaj pamięci: DDR4 | Tak |  |
| 4. | Moduł TPM 2.0 | Tak |  |
| 5. | Wyświetlacz Przekątna ekranu: min. 15,6 cali Typ ekranu: LED Rozdzielczość ekranu: minimum 1920 x 1200 | Tak |  |
| 6. | Typ karty graficznej zintegrowanej lub dedykowana, osiągająca średnią wydajność co najmniej 2500 punktów w teście wydajnościowym PassMarkVideocardBenchmarks wg. kolumny Passmark G3D Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php | Tak |  |
| 7. | Karta dźwiękowa zintegrowana | Tak |  |
| 8. | Urządzenia wskazujące: TouchPad | Tak |  |
| 9. | Klawiatura numeryczna | Tak |  |
| 10. | Interfejsy / Komunikacja Złącza zewnętrzne: Min. 1x USB 3.1 Typ-C Min. 2 x USB 3.0 typ A Min. 1x HDMI 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe 1x RJ-45 (LAN) dopuszczalny jest brak, ale należy dołączyć przejściówkę RJ45/USB 1x DC-In (wejście zasilania) Bezprzewodowa karta sieciowa Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth. | Tak |  |
| 11. | Parametry dodatkowe Kamera internetowa Mikrofon Głośniki | Tak |  |
| 12. | Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro * lub równoważny Architektura systemu operacyjnego 64-bit Wersja językowa polska Zamawiający nie dopuszcza stosowania licencji używanej, przeniesionej z innego komputera oraz licencji typu refurbished. | Tak |  |
| 13. | Pozostałe informacje mysz laserowa lub optyczna USB bezprzewodowa Zasilacz | Tak |  |
| 14. | Gwarancja producenta min. 36 m-ce realizowana przez autoryzowany serwis producenta w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |

* Parametry równoważności dla systemu operacyjnego:

· system 64 bitowy, system operacyjny powinien być zainstalowany na komputerze wraz z oprogramowaniem oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu operacyjnego powinny być zainstalowane,

· musi w pełni współpracować ze środowiskiem Active Directory MS Windows,

· licencja nieograniczona w czasie,

· musi pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy,

· musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,

· darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,

· musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, zabezpieczony hasłem dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

· musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową oraz zintegrowaną z systemem konsolę do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,

· musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,

· musi posiadać wbudowane co najmniej następujące elementy zlokalizowane w języku polskim: menu, system pomocy, komunikaty systemowe,

· zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

· zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych,

· zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego,

· musi być w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem.

# Text boxes

| ……………........................... | ...................................................................................... |
| --- | --- |
| (miejscowość, data) | (podpis oferenta / osoby upoważnionej) |