# Załącznik 2.2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2 - Dostawa trzech stołów spawalniczych z wyciągiem.

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stół spawalniczy z wyciągiem – 3 szt.

| 1. | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rok produkcji |  |
| 3. | Termin dostawy |  |

| Stół spawalniczy z wyciągiem – 3 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | długość minimum: 1200 mm, | Tak |  |
| 2. | szerokość minimum: 750 mm, | Tak |  |
| 3. | wysokość minimum: 760 mm, | Tak |  |
| 4. | ilość rusztów minimum 1, | Tak |  |
| 5. | stolik obrotowy do spawania drobnych detali | Tak |  |
| 6. | odciąg dolny z rusztem | Tak |  |
| 7. | ramię odciągowe stojące mocowane do stołu | Tak |  |
| 8. | średnica ramienia ssącego minimum 160 mm | Tak |  |
| 9. | zasięg ramienia ssącego minimum 2 m | Tak |  |
| 10. | wydajność wentylatora minimum 1000 m3 /h | Tak |  |
| 11. | moc wentylatora minimum 0,75 kW | Tak |  |
| 12. | okres gwarancji minimum 24 miesiące | Tak |  |

# Text boxes

| ……………........................... | ...................................................................................... |
| --- | --- |
| (miejscowość, data) | (podpis oferenta / osoby upoważnionej) |